## Slide 1: Arbetsuppgift
1. Förklara vad elektrisk ström är.
Svar:
2. Förklara vad elektrisk spänning är.
Svar:
3. Förklara vad elektrisk resistans är.
Svar:
4. Förklara vad effekt är.
Svar:
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 2: Arbetsuppgift
1. Förklara vad elektrisk ström är.
Svar: Fria elektroner i rörelse = FLÖDE
2. Förklara vad elektrisk spänning är.
Svar:
3. Förklara vad elektrisk resistans är.
Svar:
4. Förklara vad effekt är.
Svar:
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 3: Arbetsuppgift
1. Förklara vad elektrisk ström är.
Svar: Fria elektroner i rörelse = FLÖDE
2. Förklara vad elektrisk spänning är.
Svar: Det elektriska trycket/elektriska kraften som påverkar/driver elektronerna = TRYCK
3. Förklara vad elektrisk resistans är.
Svar:
4. Förklara vad effekt är.
Svar:
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 4: Arbetsuppgift
1. Förklara vad elektrisk ström är.
Svar: Fria elektroner i rörelse = FLÖDE
2. Förklara vad elektrisk spänning är.
Svar: Det elektriska trycket/elektriska kraften som påverkar/driver elektronerna = TRYCK
3. Förklara vad elektrisk resistans är.
Svar: Det elektriska motstånd elektronerna utsätts för. = MOTSTÅND
4. Förklara vad effekt är.
Svar:
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 5: Arbetsuppgift
1. Förklara vad elektrisk ström är.
Svar: Fria elektroner i rörelse = FLÖDE
2. Förklara vad elektrisk spänning är.
Svar: Det elektriska trycket/elektriska kraften som påverkar/driver elektronerna = TRYCK
3. Förklara vad elektrisk resistans är.
Svar: Det elektriska motstånd elektronerna utsätts för. = MOTSTÅND
4. Förklara vad effekt är.
Svar: Det arbete som utförs under en viss tid = KRAFT
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 6: Arbetsuppgift 2
Vilket påstående är riktigt gällande elektrisk ström? A Ström består av neutroner, elektroner och protoner. B Ström kan endast ledas i en sluten krets. C Ström skapas av ett överflöd av neutroner. D Ström leds lika väl i alla material.
Vilken är storheten för elektriskt motstånd? A Ohm B R C A D P
Hur hög blir den effektiva spänningen i en 12 Volts fyrkantssignal med en 30% pulsbredd (PWM)? A 3 Volt B 3,6 Volt C 9 Volt D 12 Volt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 7: Arbetsuppgift 2
Vilket påstående är riktigt gällande elektrisk ström? A Ström består av neutroner, elektroner och protoner. B Ström kan endast ledas i en sluten krets. C Ström skapas av ett överflöd av neutroner. D Ström leds lika väl i alla material.
Vilken är storheten för elektriskt motstånd? A Ohm B R C A D P
Hur hög blir den effektiva spänningen i en 12 Volts fyrkantssignal med en 30% pulsbredd (PWM)? A 3 Volt B 3,6 Volt C 9 Volt D 12 Volt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 8: Arbetsuppgift 2
Vilket påstående är riktigt gällande elektrisk ström? A Ström består av neutroner, elektroner och protoner. B Ström kan endast ledas i en sluten krets. C Ström skapas av ett överflöd av neutroner. D Ström leds lika väl i alla material.
Vilken är storheten för elektriskt motstånd? A Ohm B R C A D P
Hur hög blir den effektiva spänningen i en 12 Volts fyrkantssignal med en 30% pulsbredd (PWM)? A 3 Volt B 3,6 Volt C 9 Volt D 12 Volt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 9: Arbetsuppgift 2
Vilket påstående är riktigt gällande elektrisk ström? A Ström består av neutroner, elektroner och protoner. B Ström kan endast ledas i en sluten krets. C Ström skapas av ett överflöd av neutroner. D Ström leds lika väl i alla material.
Vilken är storheten för elektriskt motstånd? A Ohm B R C A D P
Hur hög blir den effektiva spänningen i en 12 Volts fyrkantssignal med en 30% pulsbredd (PWM)? A 3 Volt B 3,6 Volt C 9 Volt D 12 Volt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 10: Arbetsuppgift 2
En 12 Volts startmotor har en effekt på 1,5 kW. Hur stark blir strömmen? A 125 mA B 8 mA C 125 A D 12.5 Ohm
Hur mycket effekt levererar en generator vid 13,8 Volt och 55 Ampere? A 759 Watt B 590 Watt C 698 Watt D 290 Watt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 11: Arbetsuppgift 2
En 12 Volts startmotor har en effekt på 1,5 kW. Hur stark blir strömmen? A 125 mA B 8 mA C 125 A D 12.5 Ohm
Hur mycket effekt levererar en generator vid 13,8 Volt och 55 Ampere? A 759 Watt B 590 Watt C 698 Watt D 290 Watt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 12: Arbetsuppgift 2
En 12 Volts startmotor har en effekt på 1,5 kW. Hur stark blir strömmen? A 125 mA B 8 mA C 125 A D 12.5 Ohm
Hur mycket effekt levererar en generator vid 13,8 Volt och 55 Ampere? A 759 Watt B 590 Watt C 698 Watt D 290 Watt
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 13: Arbetsuppgift 2
Enheten för elektrisk effekt är... A Volt B Ampere C Ohm D Watt
En elmotor förbrukar effekten 10 kW vid en viss belastning. Hur mycket elektrisk energi har motorn förbrukat efter 15 minuter vid den här belastningen? A 150 Wh B 2,5 kWh C 150 kWh D 1,5 kWh
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 14: Arbetsuppgift 2
Enheten för elektrisk effekt är... A Volt B Ampere C Ohm D Watt
En elmotor förbrukar effekten 10 kW vid en viss belastning. Hur mycket elektrisk energi har motorn förbrukat efter 15 minuter vid den här belastningen? A 150 Wh B 2,5 kWh C 150 kWh D 1,5 kWh
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 15: Arbetsuppgift 2
Enheten för elektrisk effekt är... A Volt B Ampere C Ohm D Watt
En elmotor förbrukar effekten 10 kW vid en viss belastning. Hur mycket elektrisk energi har motorn förbrukat efter 15 minuter vid den här belastningen? A 150 Wh B 2,5 kWh C 150 kWh D 1,5 kWh
1.1 Grundläggande ellära

## Slide 16: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar:
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar:
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar:
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar:
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar:
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 17: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar:
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar:
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar:
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar:
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 18: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar: Pluspol till minuspol, minuspol till pluspol, pluspol till minuspol, minuspol till pluspol osv.
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar:
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar:
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar:
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 19: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar: Pluspol till minuspol, minuspol till pluspol, pluspol till minuspol, minuspol till pluspol osv.
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar: Kretsens totala kapacitet motsvarar vad ett batteri har.
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar:
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar:
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 20: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar: Pluspol till minuspol, minuspol till pluspol, pluspol till minuspol, minuspol till pluspol osv.
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar: Kretsens totala kapacitet motsvarar vad ett batteri har.
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar: Plus till plus, minus till minus.
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar:
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 21: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar: Pluspol till minuspol, minuspol till pluspol, pluspol till minuspol, minuspol till pluspol osv.
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar: Kretsens totala kapacitet motsvarar vad ett batteri har.
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar: Plus till plus, minus till minus.
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar: Kapaciteten adderas för varje batteri som kopplas in.
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar:
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 22: Arbetsuppgift 3
1.Vad händer med spänningen vid seriekoppling av batterier?
Svar: Spänningen adderas för varje batteri som kopplas in.
2. Hur ska batterierna kopplas med varandra vid seriekoppling?
Svar: Pluspol till minuspol, minuspol till pluspol, pluspol till minuspol, minuspol till pluspol osv.
3. Vad händer med kapaciteten vid seriekoppling av batterier?
Svar: Kretsens totala kapacitet motsvarar vad ett batteri har.
4. Hur ska batterierna kopplas vid parallellkoppling?
Svar: Plus till plus, minus till minus.
5. Vad händer med kapaciteten vid parallellkoppling?
Svar: Kapaciteten adderas för varje batteri som kopplas in.
6. Vad händer med spänningen vid parallellkoppling?
Svar: Spänningen motsvarar vad ett batteri har, eller vid serie-/parallellkoppling vad de seriekopplade batterierna har.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 23: Arbetsuppgift 4
Hur beräknar du det totala motståndet i en seriekoppling med tre stycken motstånd? A Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och delar med tre. B Jag lägger ihop alla enskilda motstånd. C Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och skapar ett genomsnitt. D Jag lägger ihop det genomsnittliga motståndet med de enskilda och delar med tre.
Vad är rätt gällande parallellkopplade motstånd? A Samma ström går genom alla motstånd. B Samma spänning på alla motstånd. C En ström på 0 A går genom det sista motståndet. D Spänningen är 0 V vid det första motståndet.
Vad är rätt gällande seriekopplade motstånd? A Spänningen över alla motstånd är den samma. B Samma ström flyter genom alla motstånd. C Den lägsta strömmen leds genom det sista motståndet. D Spänningen är 0V över det sista motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 24: Arbetsuppgift 4
Hur beräknar du det totala motståndet i en seriekoppling med tre stycken motstånd? A Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och delar med tre. B Jag lägger ihop alla enskilda motstånd. C Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och skapar ett genomsnitt. D Jag lägger ihop det genomsnittliga motståndet med de enskilda och delar med tre.
Vad är rätt gällande parallellkopplade motstånd? A Samma ström går genom alla motstånd. B Samma spänning på alla motstånd. C En ström på 0 A går genom det sista motståndet. D Spänningen är 0 V vid det första motståndet.
Vad är rätt gällande seriekopplade motstånd? A Spänningen över alla motstånd är den samma. B Samma ström flyter genom alla motstånd. C Den lägsta strömmen leds genom det sista motståndet. D Spänningen är 0V över det sista motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 25: Arbetsuppgift 4
Hur beräknar du det totala motståndet i en seriekoppling med tre stycken motstånd? A Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och delar med tre. B Jag lägger ihop alla enskilda motstånd. C Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och skapar ett genomsnitt. D Jag lägger ihop det genomsnittliga motståndet med de enskilda och delar med tre.
Vad är rätt gällande parallellkopplade motstånd? A Samma ström går genom alla motstånd. B Samma spänning på alla motstånd. C En ström på 0 A går genom det sista motståndet. D Spänningen är 0 V vid det första motståndet.
Vad är rätt gällande seriekopplade motstånd? A Spänningen över alla motstånd är den samma. B Samma ström flyter genom alla motstånd. C Den lägsta strömmen leds genom det sista motståndet. D Spänningen är 0V över det sista motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 26: Arbetsuppgift 4
Hur beräknar du det totala motståndet i en seriekoppling med tre stycken motstånd? A Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och delar med tre. B Jag lägger ihop alla enskilda motstånd. C Jag lägger ihop alla enskilda motstånd och skapar ett genomsnitt. D Jag lägger ihop det genomsnittliga motståndet med de enskilda och delar med tre.
Vad är rätt gällande parallellkopplade motstånd? A Samma ström går genom alla motstånd. B Samma spänning på alla motstånd. C En ström på 0 A går genom det sista motståndet. D Spänningen är 0 V vid det första motståndet.
Vad är rätt gällande seriekopplade motstånd? A Spänningen över alla motstånd är den samma. B Samma ström flyter genom alla motstånd. C Den lägsta strömmen leds genom det sista motståndet. D Spänningen är 0V över det sista motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 27: Arbetsuppgift 4
Vad är en kondensator? A En kondensator är som ett relä, och kan aktivera större förbrukare med en svag ström. B En kondensator är ett motstånd som består av flera parallellkopplade motstånd. C En kondensator kan lagra energi. D En kondensator kan transformera 24 V AC till 12 V DC.
Vad händer med motståndet i NTC-motstånd om temperaturen stiger? A Ökar B Minskar C Oförändrat
Vilket uttalande är korrekt? A En diod tillåter endast strömmen att ledas ena vägen. B En diod är en komponent som kan lagra elektrisk energi. C En diod är en elektrisk microswitch. D Dioder kan enbart monteras parvis.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 28: Arbetsuppgift 4
Vad är en kondensator? A En kondensator är som ett relä, och kan aktivera större förbrukare med en svag ström. B En kondensator är ett motstånd som består av flera parallellkopplade motstånd. C En kondensator kan lagra energi. D En kondensator kan transformera 24 V AC till 12 V DC.
Vad händer med motståndet i NTC-motstånd om temperaturen stiger? A Ökar B Minskar C Oförändrat
Vilket uttalande är korrekt? A En diod tillåter endast strömmen att ledas ena vägen. B En diod är en komponent som kan lagra elektrisk energi. C En diod är en elektrisk microswitch. D Dioder kan enbart monteras parvis.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 29: Arbetsuppgift 4
Vad är en kondensator? A En kondensator är som ett relä, och kan aktivera större förbrukare med en svag ström. B En kondensator är ett motstånd som består av flera parallellkopplade motstånd. C En kondensator kan lagra energi. D En kondensator kan transformera 24 V AC till 12 V DC.
Vad händer med motståndet i NTC-motstånd om temperaturen stiger? A Ökar B Minskar C Oförändrat
Vilket uttalande är korrekt? A En diod tillåter endast strömmen att ledas ena vägen. B En diod är en komponent som kan lagra elektrisk energi. C En diod är en elektrisk microswitch. D Dioder kan enbart monteras parvis.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 30: Arbetsuppgift 4
Vad är en kondensator? A En kondensator är som ett relä, och kan aktivera större förbrukare med en svag ström. B En kondensator är ett motstånd som består av flera parallellkopplade motstånd. C En kondensator kan lagra energi. D En kondensator kan transformera 24 V AC till 12 V DC.
Vad händer med motståndet i NTC-motstånd om temperaturen stiger? A Ökar B Minskar C Oförändrat
Vilket uttalande är korrekt? A En diod tillåter endast strömmen att ledas ena vägen. B En diod är en komponent som kan lagra elektrisk energi. C En diod är en elektrisk microswitch. D Dioder kan enbart monteras parvis.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 31: Arbetsuppgift 4
Vilka är de grundläggande komponenterna i en elektrisk krets? A Spänningskälla, ledningar och säkring. B Spänningskälla, strömställare och säkring. C Spänningskälla, ledningar och förbrukare. D Spänningskälla, kondensator och dioder.
Vad är rätt gällande motstånd i en parallell krets? A Det gemensamma motståndet är summan av de enskilda motstånden. B I en parallell krets, så måste alla motstånd ha samma värde. C Det gemensamma motståndet är alltid lägre än det minsta enskilda motståndet. D Det gemensamma motståndet är alltid högre än det största enskilda motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 32: Arbetsuppgift 4
Vilka är de grundläggande komponenterna i en elektrisk krets? A Spänningskälla, ledningar och säkring. B Spänningskälla, strömställare och säkring. C Spänningskälla, ledningar och förbrukare. D Spänningskälla, kondensator och dioder.
Vad är rätt gällande motstånd i en parallell krets? A Det gemensamma motståndet är summan av de enskilda motstånden. B I en parallell krets, så måste alla motstånd ha samma värde. C Det gemensamma motståndet är alltid lägre än det minsta enskilda motståndet. D Det gemensamma motståndet är alltid högre än det största enskilda motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 33: Arbetsuppgift 4
Vilka är de grundläggande komponenterna i en elektrisk krets? A Spänningskälla, ledningar och säkring. B Spänningskälla, strömställare och säkring. C Spänningskälla, ledningar och förbrukare. D Spänningskälla, kondensator och dioder.
Vad är rätt gällande motstånd i en parallell krets? A Det gemensamma motståndet är summan av de enskilda motstånden. B I en parallell krets, så måste alla motstånd ha samma värde. C Det gemensamma motståndet är alltid lägre än det minsta enskilda motståndet. D Det gemensamma motståndet är alltid högre än det största enskilda motståndet.
1.2 Elektriska kretsar

## Slide 34: Arbetsuppgift 5
Vad skall man tänka på när man mäter motstånd? A Tändningen måste vara av vid mätningen. B En batteriladdare måste vara inkopplad vid mätningen. C Komponenten som skall mätas måste vara frånkopplad från kretsen. D Inga elektriska förbrukare får vara aktiva vid mätningen.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av ström? A Parallellt med komponenten som man vill mäta strömmen genom. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta strömmen genom. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av spänning? A Parallellt med komponenten som man vill mäta spänningen över. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta spänningen över. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
2.1 Mätning

## Slide 35: Arbetsuppgift 5
Vad skall man tänka på när man mäter motstånd? A Tändningen måste vara av vid mätningen. B En batteriladdare måste vara inkopplad vid mätningen. C Komponenten som skall mätas måste vara frånkopplad från kretsen. D Inga elektriska förbrukare får vara aktiva vid mätningen.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av ström? A Parallellt med komponenten som man vill mäta strömmen genom. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta strömmen genom. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av spänning? A Parallellt med komponenten som man vill mäta spänningen över. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta spänningen över. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
2.1 Mätning

## Slide 36: Arbetsuppgift 5
Vad skall man tänka på när man mäter motstånd? A Tändningen måste vara av vid mätningen. B En batteriladdare måste vara inkopplad vid mätningen. C Komponenten som skall mätas måste vara frånkopplad från kretsen. D Inga elektriska förbrukare får vara aktiva vid mätningen.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av ström? A Parallellt med komponenten som man vill mäta strömmen genom. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta strömmen genom. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av spänning? A Parallellt med komponenten som man vill mäta spänningen över. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta spänningen över. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
2.1 Mätning

## Slide 37: Arbetsuppgift 5
Vad skall man tänka på när man mäter motstånd? A Tändningen måste vara av vid mätningen. B En batteriladdare måste vara inkopplad vid mätningen. C Komponenten som skall mätas måste vara frånkopplad från kretsen. D Inga elektriska förbrukare får vara aktiva vid mätningen.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av ström? A Parallellt med komponenten som man vill mäta strömmen genom. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta strömmen genom. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
Hur ska en multimeter vara inkopplad vid mätning av spänning? A Parallellt med komponenten som man vill mäta spänningen över. B Parallellt med spänningskällan. C I serie med komponenten som man vill mäta spänningen över. D Med spänningskällan borttagen och multimetern i stället för spänningskälla.
2.1 Mätning

## Slide 38: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar:
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar:
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar:
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar:
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar:
3.1 Risker

## Slide 39: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar: Bestående nervskador. Bildas klumpar i blodet som kan fastna i hjärnan eller hjärtats trånga blodkärl och ge blodproppar (trombos). Förgiftning.
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar:
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar:
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar:
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar:
3.1 Risker

## Slide 40: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar: Bestående nervskador. Bildas klumpar i blodet som kan fastna i hjärnan eller hjärtats trånga blodkärl och ge blodproppar (trombos). Förgiftning.
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar: 30V AC, 60V DC.
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar:
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar:
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar:
3.1 Risker

## Slide 41: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar: Bestående nervskador. Bildas klumpar i blodet som kan fastna i hjärnan eller hjärtats trånga blodkärl och ge blodproppar (trombos). Förgiftning.
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar: 30V AC, 60V DC.
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar: 80mA längre än 1 sekund.
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar:
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar:
3.1 Risker

## Slide 42: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar: Bestående nervskador. Bildas klumpar i blodet som kan fastna i hjärnan eller hjärtats trånga blodkärl och ge blodproppar (trombos). Förgiftning.
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar: 30V AC, 60V DC.
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar: 80mA längre än 1 sekund.
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar: Kroppsresistansen minskar.
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar:
3.1 Risker

## Slide 43: Arbetsuppgift 6
Vilka skador kan uppstå om den mänskliga kroppen utsätts för elektrisk strömgenomgång? Svar: Bestående nervskador. Bildas klumpar i blodet som kan fastna i hjärnan eller hjärtats trånga blodkärl och ge blodproppar (trombos). Förgiftning.
Vid vilka spänningsnivåer, AC och DC, ska åtgärder vidtas för att förhindra att personskada uppstår. Svar: 30V AC, 60V DC.
Vilken lägsta ström kan orsaka allvarlig personskada eller i värsta fall dödsfall? Svar: 80mA längre än 1 sekund.
Hur reagerar den mänskliga kroppens resistans då den utsätts för ökad spänning. Svar: Kroppsresistansen minskar.
Ange fem orsaker som påverkar hur allvarlig skadan blir vid en strömgenomgång. Svar: Strömstyrkan, Beröringsspänningen, tiden, frekvens AC, hudens fuktighetsgrad, temperaturer, strömmens väg, kontaktytans area, pålagt tryck.
3.1 Risker

## Slide 44: Arbets uppgift 6a HV
Beskriv skillnaden mellan en elbil (BEV), en fullhybrid (HEV) och en pluginhybrid (PHEV).
Beskriv skillnaden mellan seriehybrid och en parallellhybrid.
Vad skiljer en mildhybrid från en fullhybrid?
Varför används högvoltsbatterier?
1 Drivkoncept

## Slide 45: Arbetsuppgift 6b HV
Vad får en HVT göra? (Fackkunig elfordon)
Vad får en HVE göra? (Fackkunig elfordon med högre kompetens)
Vem bär ansvaret?
2 Lagar och ansvar

## Slide 46: Arbetsuppgift 6b HV
Vad får en HVT göra? (Fackkunig elfordon)
-delta i och kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
- utforma och säkra arbetsplatsen för att minimera risken for elektrisk skada
- utföra besiktning och matning, exempelvis spännings-isolationsmätning
- utföra frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
- säkra mot oavsiktlig tillkoppling
- utföra service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
- rapportera elektrisk riskkälla och tillbud till säkerhetsansvarig elfordon
2 Lagar och ansvar

## Slide 47: Arbetsuppgift 6b HV
Vad får en HVT göra? (Fackkunig elfordon)
Vad får en HVE göra? (Fackkunig elfordon med högre kompetens)
Vem bär ansvaret?
2 Lagar och ansvar

## Slide 48: Arbetsuppgift 6b HV
Vad får en HVT göra? (Fackkunig elfordon)
Vad får en HVE göra? (Fackkunig elfordon med högre kompetens)
Fackkunnig elfordon med högre kompetens är fackkunnig elfordon i grunden, men innehar ytterligare
kompetens inom någon eller några av nedanstående arbetsuppgifter:
- arbete på eller nära tillkopplat högvoltssystem
- arbete på elektriska energilagringssystem
riskanalys av krockskadade fordon
2 Lagar och ansvar

## Slide 49: Arbetsuppgift 6b HV
Vad får en HVT göra? (Fackkunig elfordon)
Vad får en HVE göra? (Fackkunig elfordon med högre kompetens)
Vem bär ansvaret?
2 Lagar och ansvar

## Slide 50: Arbetsuppgift 7 HV
Ett blybatteri och ett litiumjonbatteri har lika stor kapacitet. Vilket av batterierna har störst vikt och störst volym?
Varje cell i ett litiumjonbatteri har en spänning på ca 4V. Hur åstadkommer man den höga spänningen i ett elbilsbatteri?
Vad ska man göra om ett litiumjonbatteri blir överhettat och börjar brinna?
3 Batteriteknik

## Slide 51: Arbetsuppgift 8 HV
Beskriv skillnaden mellan ett enledarsystem och ett tvåledarsystem.
Vad har styrenheten BECM för funktion vid inkopplingen av ett högvoltssystem?
Vad har pilotledningen för funktion?
Beskriv skillnaden mellan servicebrytare och säkerhetsbrytare
4 Högvolt säkerhet

## Slide 52: Arbetsuppgift 9
Hur stor kapacitet har ett batteri i en elbil (BEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Hur stor kapacitet har ett batteri i en hybridbil (HEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Levererar ett batteri likspänning eller växelspänning?
Drivs elmotorn i en elbil med likspänning eller växelspänning?
Producerar generatorn likspänning eller växelspänning?
Förklara funktionerna DC/DC, DC/AC och AC/DC i elbilens kraftelektronik.
Vilken funktion har en jordfelsbrytare?
5 Uppbyggnad och funktion

## Slide 53: Arbetsuppgift 9
Hur stor kapacitet har ett batteri i en elbil (BEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Hur stor kapacitet har ett batteri i en hybridbil (HEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Levererar ett batteri likspänning eller växelspänning?
Drivs elmotorn i en elbil med likspänning eller växelspänning?
Producerar generatorn likspänning eller växelspänning?
Förklara funktionerna DC/DC, DC/AC och AC/DC i elbilens kraftelektronik.
Vilken funktion har en jordfelsbrytare?
5 Uppbyggnad och funktion

## Slide 54: Arbetsuppgift 9
Hur stor kapacitet har ett batteri i en elbil (BEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Hur stor kapacitet har ett batteri i en hybridbil (HEV)? A 1-2 kWh B 10-20 kWh C 20-100 kWh D 200-1000 kWh
Levererar ett batteri likspänning eller växelspänning?
Drivs elmotorn i en elbil med likspänning eller växelspänning?
Producerar generatorn likspänning eller växelspänning?
Förklara funktionerna DC/DC, DC/AC och AC/DC i elbilens kraftelektronik.
Vilken funktion har en jordfelsbrytare?
5 Uppbyggnad och funktion